## Slide 1
PWM
神戸高専 Aチーム
プロジェクト名 周回最速(仮)
 | メイン | サブ１ | サブ２ | サブ３
通信機器の種類 | DUALSHOCK3 | FEP01 |  | 
※無線の技適番号 | 007AB0090 | 001-A11788 |  | 
近畿地区
22.2V
ヒューズ15A
非常停止SW ×2個
駆動用電源
リチウムポリマー
22.2V2200mAh
×2
モータードライバー×4個
モータ
マブチRS-555SH×4個
マイコン
（次ページ）
RoboMaster C620 ×4個
Robomaster M2006ブラシレスdcギアモーター×4
昇圧回路
5V⇒12V,24V
電磁弁
高圧ピストン電動エアレス12V,25l/mフロー500kpa

## Slide 2
11.1V
5V
神戸高専 Aチーム
プロジェクト名 周回最速(仮)
 | メイン | サブ１ | サブ２ | サブ３
通信機器の種類 | DUALSHOCK3 | FEP01 |  | 
※無線の技適番号 | 007AB0090 | 001-A11788 |  | 
近畿地区
回路用電源
モバイルバッテリー10000mAh×２
11.1Vリポバッテリー×2
モータードライバー×4個
マイコン回路
ロータリーエンコーダ×8
リミットスイッチ
光電センサ
2Dライダー
サーボモータ×8
RoboMaster C620 ×4個
昇圧回路
5V⇒12V,24V
降圧回路
11.1V⇒5V

## Slide 3
○○高専 △△キャンパス Aチーム
プロジェクト名
 | メイン | サブ１ | サブ２ | サブ３
通信機器の種類 |  |  |  | 
※無線の技適番号 |  |  |  | 
○○地区
14.8V
ヒューズ20A
非常停止SW ×１個
駆動用電源
リチウムポリマー
7.4V1300mAh
×2直列
モータードライバー×7個
モータ
マブチRS-555SH×7個
PWM
マイコン
（次ページ）
提出時はこのページを削除すること
駆動用電源
リチウムポリマー
7.4V1300mAh
×1
ヒューズ10A
モータードライバー×2個
モータ
マブチRS-385SH×2個
複数の駆動系がある場合は
ロボット1台あたりのヒューズ合計を30A以下とすること
例）20A+10A=30A
配線の容量も調べること
例）AWG10は約50A